   DY-936 1/3"SONY 960H CCD
  36顆IR燈/CS大鏡頭 夜視型紅外線攝影機

www.dongyu-cctv.com.tw
  產品特性：
　<<真正700TVL 超高解晰 >>
◆ 攝影機紅外線光譜範圍 240 ~ 1200nm / ◆ 照度低時，CDS(光敏電阻) 彩色 / 黑白訊號自動轉換 / ◆ 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償及輪廓補償功能 / ◆ 外殼材質採高硬度鋁合金製，具強效散熱效果， / 有效延長紅外線LED使用壽命 / ◆ 鏡面採用雙鏡面，使LED與鏡頭分離，夜間無光暈 / ◆ 鏡頭種類 (CS固定光圈 / 焦距) / ( 可選配 4.0m/m，6.0m/m，8.0m/m )

  規格說明：

產品型號	DY-936
CCD影像元件	1/3" INTERLINE 傳送方式 Super HAD 960H CCD
影像圖素	NTSC：1028(H) x 508(V)，PAL：1028(H) x 596(V)
有效圖素	NTSC：976(H) x 494(V)，PAL：976(H) x 582(V)
最低照度	0.01 Lux，0 Lux (紅外線開啟)
解析度	700條 (水平)
信號雜訊比	52 dB 以上(AGC OFF)
Γ修正	0.45
白平衡控制	TTL自動追蹤白平衡 ( 2500° K ~ 9500° K )
電子快門	AE：1 / 60 ( 1/ 50) ~ 1 / 100,000秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz / 60 Hz；15.625 KHz / 50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p，75 ohm
掃描系統	2：1交織式掃描
紅外線投射角度及光速	60度，30度
LED發光體	36顆8Ø紅外線 LED，壽命約為10,000小時
防水等級	IP68
電源	AC 110V ~ 220V / DC 12V
重量	淨重 / 毛重：1.2 Kg / 1.5 Kg
工作溫度	-10℃ ~ 50℃
尺寸	100 mm (寬) x 250 mm (長)

        　 　　 　 　　　 附註：型錄規格若與實體不符時，以實體為主